Pos.	Menge     Einheit       Beschreibung		E.Preis EUR     Gesamtbetrag

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.0	………..        Stck.	|Eurosill® Aluminium Außenfensterbank sill|tec40

Tropfkante 40 mm, Anschraubkante 25 mm

mit Langloch ca. 4x7 mm, Schrägung 5 °,

Legierung/ Werkstoffzustand: EN AW 6060 T66,

EN AW 6063 T6

- Länge			................. mm in der

- Ausladung von	..………....... mm

- Farbton	RAL	................. pulverbeschichtet

- ELOXAL		……………….

einschl. wetterfester PVC Schutzfolie

und beidseitigen

|Eurosill® Gleitabschluss GAA|300 im Farbton der

Fensterbank liefern und entsprechend den Einbau-

richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und

Haustüren e.V. montieren.

Die Gleitabschlüsse müssen so beschaffen sein,

dass sie die thermisch bedingte Längenausdehnung

der Fensterbank beidseitig aufnehmen und ausgleichen

können und dadurch Putzrisse vermieden werden.		…………….	……………

1.1	………..        Stck.	|Eurosill® Antidröhnstreifen

selbstklebend für die Unterseite zur Geräuschdämmung	……………..	……………

1.2	………..        Stck.	|Eurosill® Halter|ISO Plus

Kältebrückenfreier Halter für WDVS				……………..	……………

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Pos. 1:	____________	___________